## Slide 1: Metodología para calcular ex ante externalidades asociadas a la generación de electricidad

## Slide 2
Analizar las metodologías y herramientas empleadas a nivel mundial para calcular externalidades.
2
1
Objetivos
Desarrollar una metodología implementable en el corto plazo que permita cuantificar las externalidades del sector eléctrico nacional para usarse en el proceso de planeación.
3
Diseñar una herramienta práctica y de uso inmediato que permita calcular las externalidades ajustándose a la información disponible en México.

## Slide 3
Introducción

## Slide 4
Antecedentes
En los 90’s la Unión Europea y el Departamento de Energía de Estados Unidos desarrollaron ExternE (Externalities of Energy),
metodología que evalúa las externalidades relacionadas a la producción de energía.
ExternE es parte de un proyecto continuo que engloba la cooperación de otros países, universidades, institutos de investigación e industrias.
El modelo requiere el levantamiento de información desde caracterización de la fuente, modelos de dispersión de contaminantes, así como impactos por la emisión de contaminantes para poder convertir en pesos.
La metodología ExternE representa una referencia internacional, por lo que se emplea como base en diversos programas desarrollados para la incorporación de externalidades
Fuente: ExternE: Externalities of Energy. Methodology 2005 Update

## Slide 5
Después se desarrollaron distintos programas…
Fuentes
Evaluadas
EXMOD
EcoSense
SIMPACTS
Impacto en Salud
Impacto en Materiales
Impacto en Ecosistemas
Impacto en Cultivos
Aplicado en…
Contaminantes
Partículas, Sulfatos, CO, Nitratos, Mercurio, Plomo, Radionuclidos
Partículas, SOx , NOx , Sulfatos, CO, Nitratos, Metales pesados, Radionuclidos
Partículas, SOx , NOx , Sulfatos, CO, Nitratos, Metales pesados, Radionuclidos
Calderas de combustibles fósiles, centrales nucleares, aerogeneradores
Calderas de combustibles fósiles, instalaciones nucleares
Calderas de combustibles fósiles, instalaciones nucleares, hidroeléctricas
Estados Unidos, Sudáfrica
Europa, América del Sur, Rusia, China
Países en desarrollo, en general en cualquier país
Fuente: Modelo SIMPACTS (Simplified Approach for Estimating Impacts of Electricity Generation)

## Slide 6
Fuente: Mathematica Weather Data
La falta de información limita estos modelos en México
Estaciones meteorológicas en el mundo

## Slide 7
¿Qué se ha hecho en México?
2004
2007
2003
2011
Fuente: INE (Instituto Nacional de Ecología), CEPAL (Comisión Económica para América Latina), SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), SENER (Secretaría de Energía)
El INE publica un estudio que cuantifica las externalidades en salud de la termoeléctrica de Tuxpan, Veracruz. Usando estadísticas meteorológicas y emisiones medidas por la planta.
SEMARNAT y CEPAL evalúan los impactos en salud producto de la operación de las principales termoeléctricas del país. Usa la metodología vías de impacto contenida en ExternE.
SEMARNAT y CEPAL cuantifican impactos en la salud por la actividad de la refinería y planta termoeléctrica localizadas en Tula, Hidalgo y Salamanca, Guanajuato. Emplea datos generados ex post. Usa la metodología vías de impacto contenida en ExternE.
Se reforma el artículo 36 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo que deben considerarse externalidades en los escenarios de planeación. Para ello, SENER desarrolla una metodología de cálculo de externalidades (ver lámina anexa) mientras genera la información necesaria para implementar una metodología más completa y de acuerdo a la tendencia mundial.

## Slide 8
Calcular el CO2e emitido por la quema de combustibles fósiles.
N2O
CH4
CO2
1 21 310
Equivalencia
CO2
No se requieren modelos de dispersión de contaminantes, por ser un impacto global.
Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change y Secretaía de Energía
3
Asignar un costo por tonelada de CO2e liberado a la atmósfera, (precio histórico de los bonos de carbono).
Multiplicar las emisiones por el costo de emisión.
N2O
CO2
CH4
La metodología actual de SENER se basa en emisiones de carbono equivalente
4
2
1

## Slide 9
Metodología propuesta
(basada en guía de factores de ExternE)

## Slide 10
Analizamos sólo tecnologías de generación a partir de combustibles fósiles (COPAR y POISE)
Quema de Combustibles Fósiles para la Generación de Electricidad
CICLO COMBINADO
TERMOELECTRICA CONVENCONAL
TURBOGAS CON GAS
TURBOGAS CON DIESEL
CARBOELECTRICA
COMBUSTION INTERNA
Fuente: Costos y Parámetros de Referencia para la Formulación de Proyectos de Inversión en el Sector Eléctrico (COPAR)
Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE).

## Slide 11
Consideramos mismas cuatro fases de la metodología de vías de impacto (ExternE), sólo que con:
Un modelo de dispersión simple
Sólo considera la operación de las plantas
Impactos en salud, biodiversidad y cambio climático
Fuente: ExternE: Externalities of Energy. Methodology 2005 Update
Respuesta
Dosis
Salud
Materiales
Cultivos
Características de la fuente
Modelo de dispersión
Evaluación de impactos
Valoración económica

## Slide 12
Razones para esto

## Slide 13
Fuente: Cost Assessment for Sustainable Energy System (EU)
El principal determinante de externalidades es el cambio climático
Participación de impactos en la externalidad de la generación eléctrica
(Datos de Europa históricos)
Chart: 
| Cambio Climático | Salud | Biodiversidad | Cultivos | Materiales
 | 0.70503 | 0.26196 | 0.027503 | 0.0038116 | 0.0016956

## Slide 14
Fuente: Cost Assessment for Sustainable Energy System (EU). Modelo AGRIMAT de la OIEA
¿Por qué no consideramos el impacto en cultivos?
Chart: 
| Cambio Climático | Salud | Biodiversidad | Cultivos | Materiales
 | 0.70503 | 0.26196 | 0.027503 | 0.0038116 | 0.0016956
Los impactos en cultivos resultan muy bajos en comparación al resto de las externalidades
Respuesta
Dosis
Salud
Materiales
Cultivos
A concentraciones bajas el SO2 se comporta como un fertilizante, por lo que llegan a presentarse externalidades positivas

## Slide 15
Fuente: Cost Assessment for Sustainable Energy System (EU)
Las externalidades dependen principalmente de la operación
Participación de impactos en la externalidad en las etapas de vida de las plantas de generación eléctrica
(Datos de Europa históricos)
Chart: 
| Operación | Transporte de combustible | Desmantelamiento | Construcción
 | 0.70547 | 0.28955 | 0.00050024 | 0.0044787

## Slide 16
Metodologías empleadas

## Slide 17
Metodología
Cambio Climático

## Slide 18
Calcular el CO2e emitido por la quema de combustibles fósiles.
N2O
CH4
CO2
1 21 310
Equivalencia
CO2
No se requieren modelos de dispersión de contaminantes, por ser un impacto global.
3
Asignar un costo por tonelada de CO2e liberado a la atmósfera, (precio histórico de los bonos de carbono).
Multiplicar las emisiones por el costo de emisión.
N2O
CO2
CH4
Estimación costos de cambio climático (igual a SENER)
4
2
1
Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change y Secretaía de Energía

## Slide 19
Metodología
Salud

## Slide 20
Modelo QUERI usado por AIEA*
Quick Estimation of Respiratory Health Impacts
Modelo semi-empírico desarrollado por la Agencia Internacional de Energía Atómica
Considera coeficientes de ajuste de acuerdo a características de la planta y su entorno
Como punto de partida considera el modelo SUWM (Simple Uniform World Model)
Compuesto por tres niveles de estimación: básico, intermedio y superior
QUERI intermedio es usado para calcular impactos locales (<50 Km) y regionales (<1,000 Km)
*Agencia Internacional de Energía Atómica
Fuente: Quantifying the Damages of Airborne Pollution–Simple Models for Assessing the Damages

## Slide 21
Existen distintos modelos de QUERI
Impacto (#casos)
Altura de la chimenea (metros)
Fuente: AIRPACTS, Equations for impact and damage cost assessments
Chart: 
| 25 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225
QUERI Superior | 1.3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.55
QUERI Intermedio | 1.35 | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.7 | 0.55
QUERI Inferior | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
SUWM | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Información requerida
Nosotros usaremos el intermedio

## Slide 22
Contaminantes considerados:
Fuente: CEPAL-SEMARNAT
Sulfatos
Nitratos
Bronquitis crónica
Enfermedades respiratorias (hospital)
Días de actividad restringida
Visitas a sala de urgencia
Crisis aguda de asma
Tos crónica
Enfermedades cardiovasculares (hospital)
Mortalidad crónica
Mortalidad aguda
SO2
PM10
Nitratos
NOx
Contaminante primario Contaminante secundario

## Slide 23
Inputs Output
Fuente: AIRPACTS, Equations for impact and damage cost assessments
Densidad poblacional regional (ρ)
Tasa de emisión por contaminante (Q)
Velocidad de decaimiento por contaminante (k)
Casos de enfermedades (I)
SUWM
SU
Pendiente de la función exposición-respuesta (fer)
Modelo SUWM, en su fase más simple

## Slide 24
: densidad poblacional
: fracción del impacto total correspondiente al dominio local
k : velocidad de decaimiento por contaminante
ai , bi : constante por localización
: relación entre el flujo (F) de los gases estimado y referencia
: relación entre la temperatura (T) de los gases estimado y una referencia
: altura de la chimenea
: relación entre la población local y regional de referencia y la real
Usamos el modelo de SUWM con factores de ajuste = CP* CK* CF* CT * FS* Fρ
Diferencia en las densidades regionales
CP
CK
CF
CT
FS
Fρ
Velocidades de decaimiento del contaminante
Diferencia en los flujos de los gases
Diferencia en las temperatura de los gases
Altura de la chimenea
F
F
Densidad poblacional y localización geográfica
Fuente: AIRPACTS, Equations for impact and damage cost assessments

## Slide 25
Modelo permite ajustar conforme a densidad
Fuente: Quantifying the Damages of Airborne Pollution
Rural ( < 2)
1
2
Ciudad pequeña ( < 6)
3
Ciudad mediana ( < 10)
4
4
5
5
6
7
6
7
Ciudad grande ( > 10)
A 25 Km
A 40 Km
> 40 Km

## Slide 26
Morbilidad
Costo total en salud…
Costo del tratamiento (IMSS)
Productividad perdida (salario mínimo e ingreso promedio)
Voluntad a pagar (ExternE ajustado por PIB per cápita )
Fuente: ExternE
Mortalidad
Número de Casos
Costos Unitarios
Valor estadístico de la vida
(Hammit e Ibarrán ) ajustado a costo de año perdido por CEPAL

## Slide 27
Metodología
Biodiversidad

## Slide 28
*Concentración mínima que afecta las plantas , AGRIMAT. Debe incorporar concentración base
Fuente: Quantifying the Damages of Airborne Pollution y Programa Pago por Servicios Ambientales
El cálculo de impactos en biodiversidad:
1
Radio de concentración de SO2 promedio (Cl) es de 19 µg/m3 *
2
Hectáreas afectadas con cobertura vegetal dentro del radio
3
Valor/ ha de acuerdo a “Pago por servicios ambientales (PSA)”, (hidrológicos y de biodiversidad) + valor del carbono capturado y almacenado.
4
hectáreas de cobertura
x valor de los servicios ambientales/hectárea.
R= radio
Q= tasa de emisión
π= constante
Cl= concentración límite
Cb= concentración base
k= velocidad de decaimiento

## Slide 29
Resultados

## Slide 30
Clasificación general (6 tecnologías) por nivel de impacto
Zonas urbanas
Clasificación
Muy bajo
Bajo
Mediano
Alto
Muy alto
Frecuencia
639
531
712
192
59
Fuente: Elaboración propia

## Slide 31
Clasificación en carboeléctricas por nivel de impacto
Zonas urbanas
Clasificación
0 - 689
689-920
920-1380
1,380-2,068
> 2,068
Frecuencia
723
556
598
196
60
Fuente: Elaboración propia

## Slide 32
Clasificación en ciclo combinado por nivel de impacto
Zonas urbanas
Clasificación
0 - 96
96-102
102-105
105-107
> 107
Frecuencia
488
724
610
196
115
Fuente: Elaboración propia

## Slide 33
Clasificación en combustión interna por nivel de impacto
Zonas urbanas
Clasificación
0 - 246
246-260
260-289
289-315
> 315
Frecuencia
686
541
589
254
63
Fuente: Elaboración propia

## Slide 34
Clasificación en termoeléctrica por nivel de impacto
Zonas urbanas
Clasificación
0 - 282
282-298
298-329
329-360
> 360
Frecuencia
686
541
589
254
63
Fuente: Elaboración propia

## Slide 35
Clasificación en turbogás con diesel por nivel de impacto
Zonas urbanas
Clasificación
0 - 212
212-222
222-233
233-243
> 243
Frecuencia
677
309
649
329
169
Fuente: Elaboración propia

## Slide 36
Clasificación en turbogás con gas por nivel de impacto
Zonas urbanas
Clasificación
0 -141
141-149
149-153
153-157
> 157
Frecuencia
488
724
610
196
115
Fuente: Elaboración propia

## Slide 37
Valor promedio (pesos /Mwh)de las externalidades por tecnología para todo el país
Fuente: Elaboración propia
Chart: 
| Carboeléctrica | Termoeléctrica | Combustión interna | Turbogás con diesel | Turbogás con gas | Ciclo combinado
Cambio climático | 249.4238 | 168.8386 | 147.6287 | 158.8725 | 128.2151 | 87.6122
Salud | 598.9792 | 68.1408 | 59.5808 | 46.2076 | 17.4392 | 11.9166
Biodiversidad | 94.2518 | 62.7668 | 54.8819 | 16.9139 | 1.9492 | 1.3319
21%
21%
10%

## Slide 38
Valor promedio (pesos /Mwh)del valor presente de las externalidades por tecnología para todo el país
Fuente: Elaboración propia
21%
21%
10%
Chart: 
| Carboeléctrica | Termoeléctrica | Combustión interna | Turbogás con diesel | Turbogás con gas | Ciclo combinado
 | 24453.2144 | 8229.9595 | 7196.0947 | 6344.1944 | 4303.7405 | 2940.84
Vida útil de 30 años de acuerdo al COPAR 2011
Tasa de deforestación anual por estado obtenida del INE
Crecimiento poblacional anual con estimaciones de CONAPO
Inflación anual
Tasa de descuento a partir de cetes
Todos los datos pueden ser actualizados por el usuario
Considera…

## Slide 39
Valor de las externalidades (pesos /Mwh) por región con las tecnologías usadas por CFE
Fuente: Elaboración propia
21%
21%
10%
Chart: 
| Noreste | Occidental | Central | Noroeste | Norte | Peninsular | Oriental | Baja California
Cambio Climático | 116.7901 | 136.4059 | 86.4964 | 116.8487 | 94.1959 | 90.8337 | 55.6003 | 65.8713
Salud | 288.2385 | 257.4743 | 174.4705 | 20.3796 | 19.2501 | 11.691 | 25.8409 | 7.6428
Biodiversidad | 25.5462 | 22.0204 | 12.7043 | 34.4568 | 8.8619 | 0.40723 | 9.6923 | 13.2858
El promedio nacional es de
$260 pesos/Mwh
(38% Cambio Climático, 56% Salud y 6% Biodiversidad)

## Slide 40
Chart: 
| Noreste | Occidental | Central | Noroeste | Norte | Peninsular | Oriental | Baja California
Actual | 430.5497 | 415.5737 | 273.6915 | 171.5972 | 122.2404 | 102.9319 | 91.1312 | 86.779
Mínima | 276.9983 | 382.7228 | 129.5107 | 170.5783 | 116.9219 | 101.9821 | 77.7958 | 85.0446
Valor de las externalidades (pesos /Mwh) en el escenario actual vs cambiar plantas a zonas vecinas
Fuente: Elaboración propia
10%
El escenario de cambiar plantas a zonas vecinas tiene externalidades de
$196 pesos/Mwh, 25% inferior al escenario actual de generación

## Slide 41
Incorporar externalidades (pesos/Mwh) hace más competitivas las energías renovables…
Fuente: Elaboración propia con información de varias fuentes
Chart: 
| Turbogás con diesel | Solar fotovoltaica | Solar concentración (Canal) | Solar concentración (Torre) | Combustión Interna | Termoeléctrica convencional | Carboeléctrica | Turbogás gas | Geotérmica | Eólica clase 6 | Eólica clase 7 | Biogás (Rellenos sanitarios) | Ciclo Combinado
Costo Nivelado | 3573.3384 | 3760.1673 | 2831.5675 | 2623.4525 | 2151.3495 | 1824.5546 | 1038.2164 | 1825.6331 | 1265.3505 | 1157.3465 | 1012.686 | 958.7678 | 726.0482
Externalidades | 221.9836 | 0 | 0 | 0 | 262.2304 | 299.9051 | 940.4795 | 147.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8367

## Slide 42
Calculadora

## Slide 43
Calculadora
Análisis espacial

## Slide 44
Población en el área de impacto local a nivel localidad
Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEGI
2,133 zonas de análisis
Dimensiones: 33 x 27 km

## Slide 45
Población en el área de impacto regional a nivel internacional
Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEGI

## Slide 46
Promedio de cobertura vegetal de datos municipales por zona
Fuente: Carta de vegetación y uso de suelo 2005, INEGI
Cobertura vegetal (%)
0- 15
15-30
30-45
45-60
60-100

## Slide 47
Calculadora
Manual de uso

## Slide 48
Manual
Principal
Base Localidades
Breve guía para hacer buen uso de la calculadora
Menciona como hacer consultas, revisar información y función de los botones
Hoja control, permite hacer las consultas, revisar los mapas guía y despliegue de resultados
Información de población, vegetación y fronteras de las 2,133 zonas en las que se dividió el territorio nacional
Cálculos & Supuestos
Formulario
Imágenes
Resultados
Supuestos con fuente y cálculos desglosados
Fórmulas, metodología y nombre de las variables empleadas, todo dividido por tipo de externalidad
Mapas con la división y número de cada zona por cuadro, divididos a nivel estado
Infraestructura carretera, líneas de transmisión y plantas de generación ya existentes a nivel estatal
Resultados obtenidos de cada consulta con mayor nivel de detalle
Sistema de áreas naturales protegidas y zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad por estado
Fuente: Elaboración propia
Estructura y contenido de la calculadora

## Slide 49
Fuente: Elaboración propia
¿Cómo hacer consultas?
1
Seleccionar características de la planta
2
Escoger área de análisis (por zona o estatal), con click en «Ver Mapa» se despliega los mapas referencia
3
Con el botón «Calcular Externalidades» se despliegan resultados
1
2
3

## Slide 50
Por estado se cuenta con mapas guía
Mapa guía
Permite ubicar la zona de análisis
Referencia para selección de zonas de análisis en la calculadora
Mapa de infraestructura
Infraestructura de líneas de transmisión, carreteras y plantas de generación
Costos relevantes asociados a la ubicación de la planta
Mapa de biodiversidad
Sistema nacional de áreas naturales protegidas
Zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CONABIO y SENER
Sistema nacional de ANPs
Zonas prioritarias de
Conservación de biodiversidad
Media
Alta
Extrema
Carreteras
Líneas de Transmisión
Plantas de CFE
Plantas de Privados

## Slide 51
Despliegue de resultados de análisis local y estatal…
Chart: 
| C | N | NE | E | SE | S | SO | O | NO
Costo Nivelado | 1579.622 | 1579.622 | 1579.622 | 1579.622 | 1579.622 | 1579.622 | 1579.622 | 1579.622 | 1579.622
Cambio Climático | 127.8675 | 127.8675 | 127.8675 | 127.8675 | 127.8675 | 127.8675 | 127.8675 | 127.8675 | 127.8675
Salud | 73.8179 | 45.3586 | 38.7082 | 79.7657 | 76.8158 | 75.1715 | 94.5024 | 92.8548 | 92.6006
Biodiversidad | 2.5574 | 2.5574 | 2.5574 | 2.5574 | 2.5574 | 2.5574 | 2.5574 | 2.5574 | 2.5574
ANALISIS LOCAL
Muestra un análisis de sensibilidad con los vecinos
Mapa guía de localización
Resultados desglosados por tipo de impacto
ANALISIS ESTATAL
Resultados de menor a mayor
Costos anuales totales, externalidades por unidad de energía y su valor presente
Principales estadísticas: mínimo, máximo, media y desviación estándar
Centro
(Zona)
Norte
(N)
Noreste
(NE)
Este
(E)
Sureste
(SE)
Sur
(S)
Suroeste
(SO)
Oeste
(O)
Noroeste
(NO)
Cuadro | Externalidades | 
 | pesos/Mwh | VP (pesos/Mwh)
13 | $836.96 | $23,286.13
21 | $846.79 | $23,548.37
27 | $857.80 | $23,853.76
26 | $863.50 | $24,011.78
15 | $869.10 | $24,192.83
20 | $877.43 | $24,398.02
2 | $885.67 | $24,617.85
19 | $899.91 | $25,021.20
25 | $900.39 | $25,034.58
17 | $929.05 | $25,855.07
11 | $930.60 | $25,863.59
1 | $973.60 | $27,055.92
12 | $980.17 | $27,238.04

## Slide 52: Metodología para calcular ex ante externalidades asociadas a la generación de electricidad